Technische

Informationen

# ALGOREX Klare Scheibe Winter

# Konzentrat.

Artikel-Nr.: 9020.0099

Produktbeschreibung

Verpackung: Kunststoffgebinde mit 1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 60 l und 200 l Inhalt.

ALGOREX Klare Scheibe Winter Konzentrat ist ein hochwertiger Frostschutz- und Reinigungszusatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage.

ALGOREX Klare Scheibe Winter Konzentrat enthält ein Gemisch aus Alkoholen, Glykolen sowie Zusätze von Farb- und Duftstoffen und garantiert klare Sicht bei allen Wetterverhältnissen ohne Streifenbildung und Vereisung. Sehr gute Reinigungsleistung - geprüft nach DEKRA QMA 2001.1405 und IKW-Empfehlung. Fächerdüsen geeignet bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 und bis -10°C Aussentemperatur. (VW Zentralnorm TL 521 64 / DIN 51 562 T.1)

Farbe : 	blau

Form  :	flüssig

Geruch :	citrus

## Technische Daten

Spez. Gewicht :	ca. 0,925 g/cm3

Flammpunkt :	22°C

Siedepunkt :		78°C

## Anwendung

ALGOREX Klare Scheibe Konzentrat laut Mischtabelle in den Wasserbehälter geben. Die Mischung ist sofort gebrauchsfertig.

Beachten Sie hierzu die folgende Mischungstabelle:

| Mischungsverhältnis | Frostschutz |
| --- | --- |
| 2/3 Frostschutz : 1/3 Wasser | -30°C* |
| 1/2 Frostschutz : 1/2 Wasser | -20°C* |
| 1/3 Frostschutz : 2/3 Wasser | -10°C* |

*geprüft nach DEKRA QMA 2001.1409

### Qualitätsbeschreibung

Verträglichkeitsprüfung durch DEKRA Umwelt GmbH:

Polycarbonat		QMA 2001.1428

Gummi		QMA 2001.1425

Lack			QMA 2001.1400

Metall			QMA 2001.1443

Kunststoff		i.A. QMA 2001.1400

hartwasserstabil

## Kennzeichnung

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!